Спрашиваете — отвечаем

"Уважаемая редакция1 В средствах массовой информации очень часто появляются сообщения о находках ртути то на улице, то в подвале бывшего техникума, то даже в батоне хлеба Хотелось бы побольше узнать об этом веществе и получить подробные рекомендации для устранения заражения ртутью в домашних условиях

Антон Свиркин", г Курск

На вопросы читателя отвечает кандидат химических наук С.Тронин.

Напомню, ртуть используется для наполнения различных приборов термометров, барометров, тонометров, ламп дневного света Применяется в лабораториях и промышленности при работе с газами Является запирающим устройством при создании глубокого вакуума Используется для отделения самородного золота от неметаллических примесей и др.

Это единственный металл, жидкий при комнатной температуре и наиболее тяжелый из всех известных жидких соединений. Температура его плавления — минус 38,9°С, кипения — плюс 356,6°С, плотность жидкой ртути при нормальных условиях (0°С и 760 мм рт ст) составляет 13,6 г/см3 Пары в 7 раз тяжелее воздуха, максимальная концентрация паров в воздухе при 20°С составляет 15,2 мг/м3. Они хорошо поглощаются строительными материалами, деревом, тканями, бумагой. Ртуть на воздухе при обычной температуре не окисляется. Практически не растворяется в воде, в разбавленной серной, соляной кислотах и щелочах. Растворяется в разбавленной азотной кислоте и "царской водке", смеси азотной и соляной кислот, при нагревании — в концентрированной серной кислоте. Она растворяет ряд металлов (золото, серебро, цинк, свинец, олово и др.), образуя с ними амальгамы. Ее можно хранить и перевозить в стальных сосудах.

Ртуть и ее пары чрезвычайно токсичны — относятся к 1 -му классу опасности, без цвета, запаха и вкуса, не оказывают немедленного раздражающего действия, поэтому их практически невозможно обнаружить без использования приборов. Основной путь поступления в организм человека — ингаляционный. В зависимости от времени нахождения человека в зараженном воздухе и концентрации паров может развиться острое или хроническое отравление Острые отравления развиваются при концентрации паров в воздухе 0,13-0,8 мг/м3, хронические — около 10 2мг/м3 при воздействии в течение 8—10 лет. Симптомы острого отравления: головная боль, покраснение, набухание, кровоточивость десен, появление на них темной каймы, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры. Возможна смерть. Симптомы хронического отравления: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, апатия, головные боли, головокружение, дрожание рук, век, языка, возможно ног и всего тела. Предельно допустимые концентрации (ПДК) заражения ртутью и ее парами воздуха, воды, почвы приведены в таблице.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| ПДК в воздухе населенных пунктов и жилых помещений (среднесуточная), мг/м3 | 3-104 |
| ПДК в воздухе рабочей зоны (среднесменная), мг/м3 | 5-103 |
| ПДК в воздухе рабочей зоны (максимальная разовая), мг/м3 | 1-102 |
| ПДК в воде сточных вод (для неорганических соединений в пересчете на двухвалентную ртуть) мг/см3 | не более 5-103 |
| ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (для неорганических соединений), мг/дм3 | 5-104 |
| ПДК в почве, мг/кг | 2,1 |

Обнаружив разлив ртути, необходимо сообщить оперативному дежурному МЧС России города (района) по телефону "01" и получить необходимую информацию для вызова рабочей группы демеркуризаторов.

Для ликвидации последствий разлива ртути надо провести ее локализацию, сбор, демеркуризацию (обеззараживание), влажную уборку места заражения, контроль качества демеркуризации.

Для локализации необходимо:

- удалить всех из помещения, в котором обнаружена пролитая ртуть,

- внимательно осмотреть место, где обнаружены ее капли, обратив особое внимание на щели, трещины в полу и другие места, куда они могли попасть,

- границу зоны пролитого вещества очертить мелом или цветными карандашами.

В зону заражения не заходить!,

- открыть окна и форточки в зараженном помещении, закрыть двери в соседние помещения

Сбор ртути проводить в следующей последовательности

- вне зараженного помещения подготовить приспособления для сбора небольших количеств — стеклянную пипетку с диаметром нижнего отверстия трубки 0,5-1 мм, на другой конец которой надеть резиновую грушу, можно использовать одноразовый шприц. Для сбора больших количеств — такую же пипетку, толстостенную двугорлую склянку, водоструйный насос, все соединить полупрозрачными трубками из силиконового каучука или поливинилхлорида, в крайнем случае из резины Вместо водоструйного насоса склянку можно подсоединить к коробке противогаза, которую затем — к всасывающему патрубку пылесоса,

- подготовить листочки станиоля, полоски алюминиевой фольги, цинковой (белой) жести или медной (латунной) проволоки;

- подготовить стеклянную банку с герметичной крышкой, пинцет или щипцы, 1-2-литровую эмалированную кастрюлю с крышкой,

- надеть хлопчатобумажное белье, шапочку или платок, резиновые перчатки и сапоги, желательно использовать респиратор, предназначенный для защиты от паров ртути (типа "Уралец-ГП"),

- снять крышку с банки и кастрюли;

- пинцетом собрать разбитые стекла приборов, мелкие сложить в банку, крупные — в кастрюлю Собирать стекла очень осторожно, чтобы не проколоть перчатки и не поранить руки,

- положить пинцет в кастрюлю, закрыть крышку,

- сбор пролитой ртути проводить от периферии зараженного участка к центру,

- надавить на грушу, поднести конец пипетки к капле ртути и отпустить грушу,

- следить, чтобы капля проникла в пипетку,

- перенести кончик пипетки в стеклянную банку, надавить на грушу, проследить, чтобы ртуть переместилась в банку;

- операцию повторять до полного ее сбора, обращая особое внимание на трещины и щели в полу,

- в недоступных местах извлекать ртуть с помощью полосок станиоля, алюминиевой фольги, цинковой (белой) жести или медной (латунной) проволоки,

- использованные полоски или проволоку уложить в банку,

- очень мелкие пылевидные капельки ртути можно собрать влажной фильтровальной, туалетной или газетной бумагой Бумагу размочить в воде до значительной степени разрыхления, отжать, протереть зараженную поверхность, затем бумагу положить в банку,

- при продолжительных перерывах в сборе ртути банку закрывать герметичной крышкой,

- после сбора всей ртути закрыть банку герметичной крышкой, грушу с пипеткой положить в кастрюлю, закрыть крышкой, поместить банку и кастрюлю в недоступное для детей место, по возможности в этой же комнате

При отсутствии указанных приспособлений:

- подготовить мокрую волосяную кисть или щетку, банку с герметичной крышкой, эмалированную кастрюлю с крышкой и эмалированный совок,

- сметать ртуть кистью (щеткой) в совок,

- очень аккуратно, не разбрызгивая и не проливая, перенести ее в банку;

- очень мелкие капельки собрать с помощью влажной бумаги, как указано выше;

- в недоступных местах использовать металлические полоски или проволоку,

- после сбора всей ртути с зараженными материалами необходимо поступить так, как указано выше.

Сбор ртути с использованием пылесоса в принципе не отличается от метода, изложенного выше, за исключением того, что после сбора необходимо загерметизировать не только банку с зараженным материалом, но и двугорлую склянку.

Демеркуризацию (обеззараживание) проводит рабочая группа, ликвидирующая последствия разлива ртути В ее обязанности входит проведение демеркуризации, контроль ее качества, контроль содержания паров ртути в воздухе помещения до и после проведения демеркуризации. В домашних условиях рекомендуется использовать демеркуризаторы мыльно-содовый раствор (4%-й раствор мыла в 5%-м водном растворе кальцинированной соды), состав марки 102, набор для демеркуризации бытовой.

Для приготовления мыльно-содового раствора необходимо нагреть 0,95 л воды до температуры 70—80 °С, растворить 50 г кальцинированной соды В этот раствор добавить 40 г хозяйственного мыла, перемешать его до полного растворения кальцинированной соды и мыла.

Состав марки 102 состоит из двух пакетов большого и малого. Раствор готовят непосредственно перед применением (срок хранения не более 12 часов). Порядок приготовления раствора и работы с ним изложен в инструкции по применению. Его можно использовать без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Набор для демеркуризации бытовой предназначен для ликвидации небольшой площади заражения ртутью. В состав набора входят приспособления для сбора капель ртути (шприц одноразовый, кисточки медные, химические реагенты, состав 102 и средства защиты — перчатки латексные и респиратор). Прилагается инструкция по применению.

Влажная уборка зараженной поверхности осуществляется в следующей последовательности:

- приготовить мыльно-содовый раствор, как указано выше,

- тщательно вымыть зараженную поверхность приготовленным раствором, расходуя 1-1,5 литра на квадратный метр. Вместо мыла допускается использовать 0,3-1 %-е водные растворы моющих средств, бытовых стиральных порошков, дезактивирующих порошков и т. д.

- тщательно обмыть поверхность, вымытую раствором, водопроводной водой,

- протереть поверхность насухо,

- снять перчатки, одежду, шапочку (платок), сапоги и респиратор,

- использованные материалы, респиратор и перчатки сложить в кастрюлю, одежду, шапочку (платок) и сапоги положить на полиэтиленовую пленку или резиновый коврик,

- тщательно вымыть лицо, руки водой с мылом и принять душ,

- по прибытии группы демеркуризаторов все использованные и зараженные предметы сдать руководителю группы.

Контроль качества демеркуризации проводит руководитель группы (старший химик-дегазатор) с использованием приборов, позволяющих определить безопасное количество ртути в помещении.

При выливе ртути на ковёр или одежду аккуратно собрать стекла и ртуть, как указано выше. Дважды промыть место разлива раствором соды и мыла в воде, а затем чистой водой. Ковер или одежду свернуть, упаковать в полиэтиленовую пленку или мешок. Осмотреть место под ковром, обратив особое внимание на трещины и щели в полу. Если под ковром обнаружена ртуть, то провести ее сбор, демеркуризацию и влажную уборку зараженного места, как указано выше. Ковер и/или одежду сдать в спецпрачечную на демеркуризацию.

При проведении демеркуризации (обеззараживания) запрещается:

- находиться в зараженной комнате лицам, не связанным с проведением демеркуризации, втом числе домашним животным, птицам и т д ,

- содержать, даже кратковременно, собранную ртуть вблизи нагревательных приборов,

- принимать пищу, пить, курить, снимать белье, перчатки, сапоги, респиратор,

- перед началом и во время проведения демеркуризации употреблять спиртные напитки,

- выливать собранную ртуть в канализацию,

- выбрасывать использованные материалы в мусоропровод или мусорный бак. Вопрос о загрязненности ковров, одежды и тары решает руководитель группы демеркуризаторов индивидуально, в зависимости от результатов контроля.